MIDI SEQUENCER 1.15›(c) 1993 Maciej Sygit›››1. Informacje wstpne››Pliki wchodzce w sk
ad pakietu:››- SEQ.COM - program,›- SEQ.DOC - opis programu (polskie›  litery w formacie XLEnt),›- MIDI.PIC - schemat z
cza w formacie›  GRAPHICS 8,›- kilka przyk
adowych utworw›  (rozszerzenie .SEQ).››Utwory opracowane zosta
y dla›syntezatora KAWAI KC10. W celu›poprawnego odtworzenia na innych›instrumentach naley odpowiednio›zmieni wartoci Program, ew.›Channel i Velocity.›››2. Z
cze MIDI OUT››Do wykonania z
cz0a potrzebne s:›uk
ad 74LS04, dwa rezystory 220om,›gniazdo DIN oraz umiejtno›pos
ugiwania si lutownic. Na rysunku›przedstawiony jest schemat z
cza, oraz›sposb wykonania po
cze. Ca
o mona›zainstalowa wewntrz komputera, stacji›dyskw, magnetofonu lub wykona jako›zewntrzny interfejs (mona np.›podczepi go do wtyku urzdzenia›zewntrznego).››Instrument pod
czamy za pomoc›zwyk
ego stereofonicznego kabla›zakoczonego piciobolcowymi wtykami›DIN.››Transmisja danych MIDI powoduje›w
czenie silnika magnetofonu, jeli›takowy jest pod
czony do komputera›(jest to spowodowane wykorzystywaniem›do zasilania z
cza sygna
u MOTOR›CONTROL). Z tego powodu podczas zapisu›danych na magnetofon naley wy
czy›syntezator pod
czony do komputera, w›celu uniknicia zak
ce jego pracy.››Jeeli magnetofon jest jedynym›urzdzeniem zewntrznym to warto do›zasilania z
cza wykorzysta sta
y›sygna
 +5V (styk 10 z
cza szeregowego›komputera) i kadorazowo, po wczytaniu›MIDI SEQUENCERA i ukazaniu si okna›tytu
owego wciska kombinacj CTRL-M.›››3. Program MIDI SEQUENCER››3.1. Uruchomienie programu››Operacj wczytywania naley›przeprowadzi zgodnie z wymogami›uytkowanego DOS-u. Program moe›odmwi wczytania w wypadku gdy:››- systemowy wska
nik MEMLO ma warto›  wiksz ni $2800 (przewanie oznacza›  to, e nad systemem zainstalowne s›  jakie nak
adki),›- systemowy wska
nik MEMHI ma warto›  mniejsz ni $BB00 (np. przy›  w
czonym BASIC-u).››3.2. Po uruchomieniu››Po uruchomieniu program wita nas oknem›tytu
owym. Po naciniciu dowolnego›klawisza (lub CTRL-M - patrz rozdzia
›2) moemy przystpi do pracy.››W grnej czci ekranu znajduje si›linia zawierajca menu g
wne programu.›Jedna z opcji jest podwietlona.›Podwietlenie to mona przesuwa›klawiszami kursora, natomiast›wcinicie RETURN spowoduje›zatwierdzenie wyrnionej funkcji.›Wyboru mona rwnie dokona wciskajc›klawisz z pierwsz liter nazwy›podanej opcji.››Niektre funkcje powoduj rozwinicie›tzw. podmenu, w ktrym poruszamy si›analogicznie jak w menu g
wnym, z t›rnic, e w kierunku pionowym. Kad›z opcji mona w dowolnej chwili opuci›klawiszem ESC.››Jeli kto lubi, moe sobie u
atwia›poruszanie w programie za pomoc›joysticka pod
czonego do portu 1,›dubluje on klawisze kursora, natomiast›przycisk dzia
a analogicznie jak›klawisz RETURN.››3.3. File››Wybranie z menu g
wnego opcji File›spowoduje otwarcie okna ze spisem›dostpnych operacji wejcia/wyjcia.››3.3.1. Load Song››Funkcja ta umoliwia wczytanie utworu z›urzdzenia zewntrznego. Po jej›wywo
aniu otwiera si pod
une okno w›ktrym naley poda specyfikacj pliku.›W okienku tym moe znajdowa si›poprzednio uywana nazwa. Moemy j›zaakceptowa, dokona korekty lub›wpisa now (stara sama zniknie, gdy›wciniemy jakikolwiek klawisz poza›klawiszami edycyjnymi).››Jeli nie odwo
amy si do konkretnego›urzdzenia domylnie zostanie przyjte›"D:". Gdy korzystamy ze stacji dyskw›nie ma potrzeby podawania rozszerzenia,›gdy program i tak doda do nazwy w
asne›".SEQ". Tak wic niezalenie od tego›czy podamy:››SONGNAME›SONGNAME.SEQ›SONGNAME.ABC›SONGNAMEABC››odczytany zostanie plik SONGNAME.SEQ.››Gdy pracujemy pod kontrol systemu›pozwalajcego na tworzenie podkatalogw›(MyDOS, SpartaDOS), bez obaw moemy si›do nich odwo
ywa np.:››D2:SONGS>SONG5›A:\SEQ\SONGS\SONG1››W przypadku, gdy wpisana nazwa zawiera›"dzikie karty" (* lub ?) otworzy si›dodatkowe okno zawierajce spis plikw›odpowiadajcych podanemu wzorcowi np.›wpisanie "*" spowoduje wywietlenie›menu zawierajcego spis wszystkich›plikw z "D:" posiadajcych›rozszerzenie ".SEQ". Wyboru dokonujemy›wwczas przesuwajc podwietlenie na›interesujc nas nazw i wciskajc›RETURN.››Program nie da si 
atwo oszuka i›odmwi wczytania pliku nie bdcego›jego produktem.››3.3.2. Save Song››Wybranie tej opcji pozwala na zapisanie›utworu na urzdzeniu zewntrznym.›Zasady podawania nazwy s analogiczne›jak w przypadku funkcji Load. Przed›dokonaniem zapisu program sprawdza, czy›przypadkiem plik o takiej samej nazwie›nie istnieje ju na dysku. Gdy ma›miejsce taka sytuacja wywietlone›zostanie stosowne ostrzeenie.››3.3.3. Directory››Ta funkcja pozwala na przegldanie›katalogu dysku, wed
ug podanego wzorca.›W przypadku gdy katalog nie mieci si›w oknie, mona go przesuwa przy pomocy›dowolnego klawisza.››3.3.4. New Song››Ta opcja s
uy do czyszczenia bufora.›Jeli znajduj si w nim jakiekolwiek›dane, program prosi o potwierdzenie›wyboru.››3.3.5. Quit››Ostatnia funkcja pozwala na wyjcie z›programu i powrt do systemu. Jeli›cokolwiek znajduje si w buforze,›zostaniemy poproszeni o potwierdzenie.››3.4. Edit››Po wybraniu funkcji Edit z menu›g
wnego przechodzimy w tryb edycji›utworu. W oknie SONG (tym zajmujcym›najwiksz cz ekranu) pojawia si›kursor, a w linijce statusu (w prawej›dolnej czci ekranu) komunikat "Edit›Song". Tworzenie utworu rozpoczynamy od›u
oenia patternw. Po wciniciu (z›poziomu okna SONG) CTRL-P program›przechodzi w tryb edycji patternu.››3.4.1. Edit Pattern››Po uaktywnieniu tej funkcji w rodkowej›czci okna PATTERN pojawia si›podwietlenie, a w linijce statusu›komunikat "Edit Pattern".››W oknie pattern wywietlony jest›fragment aktualnie edytowanego›patternu. Kada pozioma linia odpowiada›d
ugoci jednej szesnastki, cztery›takie linie sk
adaj si na wiernut.›W zalenoci od metrum, trzy lub cztery›d
ugoci rwne wiernutom tworz takt.›Ca
y pattern zawiera cztery takie›takty. Na rodkowej pionowej ciece›oznaczone s pocztki poszczeglnych›wiernut i taktw. W grnej czci›okna wywietlane s trzy cyfry›okrelajce aktualne po
oenie w›patternie wed
ug wyej wymienionych›d
ugoci: pierwsza cyfra to numer›taktu, druga - wiernuty w takcie,›trzecia - szesnastki w wiernucie.››Kada linia moe zawiera nazw tonu›wraz z numerem oktawy i dynamik lub›symbol przed
uenia d
wiku. Tu naley›si drobna uwaga: oktawy s›ponumerowane od 0 do 10 (najniszy›d
wik C-0, najwyszy G-10) gdy tyle›w
anie jest przewidziane w standarcie›MIDI. rodkowemu C (C3) odpowiada w tym›zapisie C-5.››W okienku po prawej stronie znajduj›si informacje na temat aktualnie›uywanych oktaw, ostatnio wprowadzonej›dynamiki oraz informacja o tym, czy›tryb automatycznego ustalania dynamiki›jest w
czony.››Do zmiany pozycji w patternie uywamy›klawiszy kursora - i =. Klawisz TAB›powoduje skok na pocztek najbliszego›taktu, a CTRL-A na pocztek patternu.›Do wprowadzania d
wikw uywamy›nastpujcych klawiszy:››  S D   G H J   2 3   5 6 7› Z X C V B N M Q W E R T Y U› --oktawa 1--- --oktawa 2---››Wyboru oktawy dokonujemy wciskajc wraz›z SHIFT-em klawisze 0-9. Po›wprowadzeniu d
wiku, jeeli tryb Auto›Velocity nie jest ustawiony, naley›wprowadzi jego dynamik. Dozwolone s›wartoci z zakresu 001-127, mona te›wcisn RETURN, wwczas przyjta›zostanie warto domylna. Jest ona›widoczna w okienku po prawej stronie›(Velocity) i zawiera liczb ostatnio›wprowadzon. Wcinicie CTRL-V w
cza›lub wy
cza tryb automatycznego›wprowadzania dynamiki (tryb w
czony›jest sygnalizowany "ptaszkiem" w›okienku po prawej stronie). Jeli jest›on w
czony to warto domylna bdzie›wprowadzana automatycznie. Do›wprowadzania znaku przed
uenia›(strza
ka skierowana w d
) s
uy›klawisz RETURN. Dany d
wik bdzie›przed
uany tak d
ugo, jak d
ugo bd›wystpowa po nim owe znaki, koniec›przad
uenia jest analogiczny ze›zwolnieniem klawisza w instrumencie.›Uycie klawiszy CTRL-X spowoduje›wype
nieniem znakiem pred
uenia›wszystkich wolnych miejsc w patternie,›odwrotny skutek ma kombinacja CTRL-C.›Do wymazania d
wiku bd
 znaku›przed
uenia s
uy klawisz spacji.››Przydatn funkcj (zw
aszcza przy›uk
adaniu rytmw perkusyjnych) jest›moliwo kopiowania zawartoci›pierwczego taktu do pozosta
ych - w tym›celu naley wcisn CONTROL-.. D
wik›brzczyka ostrzega o fakcie, e w›pozosta
ych taktach znajduj si jakie›dane. Gdy mimo to chcemy dokona›operacji, ponownie wciskamy powysz›kombinacj.››Uycie klawiszy - lub = (gra, d
) w›po
czeniu z klawiszem CONTROL pozwala›na zmian wartoci dynamiki w obrbie›ca
ego patternu. Te same klawisze wraz›z SHIFT powoduj przesuwanie zawartoci›patternu w gr lub w d
. Przesunicie›wszystkich nut w patternie o oktaw w›gr lub w d
 wywo
amy wciskajc›kombinacj klawiszy CONTROL i + lub *›(lewo, prawo), te same klawisze z›SHIFT-em powoduj zmian tonacji›patternu o p
ton.››Kady pattern ma przypisane odpowiednie›wartoci Program i Channel, ktre›ustala si po naciniciu CTRL-M.›Channel - to numer kana
u MIDI do›ktrego maj by skierowane dane z›patternu, dozwolone s wartoci›001-016. Parametr Program okrela numer›brzmienia mona tu wprowadza wartoci›z zakresu 000-127, szersze informacje›na ten temat mona znale
 w instrukcji›danego instrumentu.››Ods
uch patternu jest moliwy po›wciniciu CTRL-P - od pocztku, lub›CTRL-F - od aktualnej pozycji;›przerywamy dowolnym klawiszem.››Nazw patternu (max. 14 znakw) moemy›wprowadzi po wciniciu CTRL-N.››Uycie klawiszy SHIFT-< spowoduje›skasowanie ca
ego patternu z›jednoczesnym przepisaniem jego›zawartoci do bufora. Przepisanie do›bufora bez kasowania mona zrealizowa›wciskajc klawisz >. Odwrotny efekt -›przepisanie bufora do patternu osigamy›wciskajc kombinacj SHIFT->. Jeeli w›patternie do ktrego chcemy przepisywa›znajduj si jakie dane, poinformuje›nas o tym ostrzegawczy brzczyk.›Ponownym wciniciem tej kombinacji›potwierdzamy nasz decyzj. Dziki tym›funkcjom mona 
atwo kopiowa patterny.››Program umoliwia u
oenie do 160›patternw, pomidzy ktrymi poruszamy›si uywajc klawiszy kursora + i *›(powoduj zmniejszenie lub zwikszenie›numeru patternu o 1) lub CTRL-Q i›CTRL-W (o 16). Numer patternu znajduje›si w okienku PATTERNNAME (przed nazw›patternu) i podany jest w notacji›szesnastkowej (co wcale nie oznacza, e›do pracy z programem potrzebna jest›znajomo tego systemu liczenia).››Okno PATTERN opuszczamy klawiszem ESC.›››3.4.2. Edit Song››W grnej czci okna SONG wywietlany›jest numer cieki, nad ktr si›aktualnie znajdujemy (001-016) oraz›pozycja w songu (001-160). Do›poruszania si w oknie s
u oczywicie›klawisze kursora. Ponadto wcinicie›CTRL-A pozwala przenie si na›pocztek, a CTRL-Z na koniec songu a›klawisz TAB powoduje skok do›najbliszego przystanku oznaczonego›punktem u do
u okna (klawiszy CTRL-+,›CTRL-*, CTRL-A, CTRL-Z, TAB mona›uywa do ustawiania pozycji songu›rwnie z poziomu menu g
wnego).››Uprzednio utworzone patterny›umieszczamy na odpowiednich pozycjach›wpisujc ich numery lub wciskajc›RETURN, co spowoduje wpisanie›domylnego, poprzednio uytego numeru›patternu. Uycie klawisza < spowoduje›skasowanie numeru na danej pozycji.›Naley zwrci uwag aby w jednej›pionowej kolumnie nie umieci dwch›patternw skierowanych do tego samego›kana
u MIDI a posiadajcych rne›wartoci Program, gdy wwczas,›prawdopodobnie, jeden z nich nie zagra›zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Do›edycji utworu s
u take klawisze›CTRL-> i CTRL-DELETE powodujce›odpowiednio wstawienie lub skasowanie›kolumny na pozycji kursora.››Wcinicie kombinacji CTRL-N otworzy›pod
une poziome okno pozwalajce›wpisa nazw utworu (do 36 znakw).›Zostaje ona wywietlona u gry ekranu›tu pod lini z menu g
wnym.››3.5. Play››Opcja ta s
uy do odegrania utworu.›Odtwarzanie rozpoczyna si od aktualnej›pozycji w songu lub jeli wywo
amy t›funkcj za pomoc CTRL-P - od pocztku.›Odtwarzanie mona przerwa wciskajc›dowolny klawisz.››3.6. Options››Wybranie tej funkcji z menu g
wnego›spowoduje otwarcie okna zawierajcego›dodatkowe menu.››3.6.1. Set Tempo››Funkcja ta pozwala na ustawienie tempa›odtwarzania utworu. Po jej wybraniu›cyfra oznaczajca tempo w prawym dolnym›rogu ekranu zostanie podwietlona.›Klawiszami kursora ustawiamy podan›warto i potwierdzamy klawiszem›RETURN. Warto tempa podana jest w BPM›czyli w wiernutach na minut i moe›by zmieniana w zakresie 041-250.››3.6.2. Change Meter››Wywo
anie tej funkcji powoduje zmian›metrum z 4/4 na 3/4 i odwrotnie. Przy›metrum 4/4 takt ma d
ugo czterech›wiernut, przy 3/4 - trzech.››3.6.3. Transmit Pgm››"Ptaszek" przy tej opcji oznacza›wysy
anie przez program komunikatw›MIDI Program Change powodujcych›ustawianie odpowiednich brzmie w›instrumencie, za jego brak - e›komunikaty takie nie bd wysy
ane.››------------------------------------››MIDI SEQUENCER moe by uywany›i kopiowany bez ogranicze, pod›warunkiem e nie zostan dokonane›zmiany w programie lub dokumentacji.››ycz przyjemnej pracy z programem!›Maciej Sygit